## Slide 1
范齊萱
鄧意頻
尤家歡
莊宜珊
Identifying Speaker with Pitch and Timbre
以音高與音色
進行說話人區分之研究

## Slide 2
簡介
專題進行方法
實驗與結果
總結
內容
2

## Slide 3
PART
1
簡介
聲音基本元素
專題動機
專題目標

## Slide 4
聲音之基本元素：音色、音量、音高
音色（Timbre）
因為舌頭位置和口腔形狀的不同而有所差異
--------
音量（Volume）
聲音的大小，與肺部收縮力有關
--------
音高（Pitch）
聲音的頻率，取決於聲帶振動速度的快慢
4
其中，個人聲音特質反映於音高及音色中
1

## Slide 5
1
專題
動機
每個人的聲音與指紋一樣皆具有唯一性，市面上已有許多關於指紋辨識的相關應用，然而指紋辨識必定需要使用者持有機器並進行手指觸碰，但如果使用語音辨識，在不需要觸碰到機器的狀態下便可直接進行辨識，使辨識系統更為便利簡易。
5

## Slide 6
上學期
下學期
藉pitch做男女聲之區分
利用Modulation Spectrogram同時作音色與音高之區分
專題進行目標
6

## Slide 7
PART
2
專題進行方法
Pitch
Modulation spectrogram

## Slide 8
Pitch
作男女聲區分

## Slide 9
2
男女聲之pitch差異
男性聲帶較長
聲帶震動較慢→音高較低
影響男女生之pitch主要因素為男性與女性其聲帶的長短差異
女性聲帶較短
聲帶震動較快→音高較高
9

## Slide 10
2
01
02
03
04
取好音框後，計算該音框的ACF值
利用ACF取每一個音框中的第一高峰，並將其位置依序存入陣列
將陣列中的值進行過濾並求平均，最後即為其週期值
比較男女聲週期之差異
pitch之流程圖
計算ACF
取第一高峰
過濾
比較
10

## Slide 11
ACF
之介紹
一個訊號在自己不同時間點的互相關
(一個訊號在兩次觀察之間的相似度對它們之間時間差的函數。)
數值越高表示相關性越高
目的在於找出訊號之週期
ACF (auto-correlation function)
若訊號有週期性，ACF也呈現週期性
11

## Slide 12
2
ACF的第一高峰所對印到的時間為此訊號之週期
12

## Slide 13
利用ACF在每個音框中尋找第一高峰，須滿足以下條件
必須在50個sample之後
2
ACF之值須超過0.5
必須是峰值
13
Chart: 第一高峰陣列
ACF音框中第一高峰示意圖
ㄧ ㄨ ㄩ ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ
將每個音框中的第一高峰值依序存入陣列

## Slide 14
我
2
對陣列中的值進行以下過濾
50以上的值取平均
平均值上下40再取一次平均
Log(energy)取-5以上的值
過濾後的平均值即為週期
ㄧ ㄨ ㄩ ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ
14
Chart: 
過濾後的矩陣值

## Slide 15
平均值=77.4939
平均值=75.3072
15
Chart: 50以上取平均
50
Chart: 平均上下40再取平均
40
40
77.4939

## Slide 16
鄧○頻 75.3072
范○萱 76.6564
莊○珊 68.2582
尤○歡 69.8119
胡○旋 64.7529
徐○軒 69.829
黃○婷 65.5282
男與女之週期值
90.7
判斷男女之週期值
比較男女聲之週期
周○晟 174.851
耿○寗 134.642
黃○瑋 144.959
呂○穀 114.006
林○軒 113.703
方○豪 139.456
曾○仁 123.231
male
female
平均 70.0205
平均 134.978
16

## Slide 17
Modulation Spectrogram
作音色之區分

## Slide 18
Modulation
之介紹
Modulation Spectrogram(調變聲譜圖)
我們選擇使用頻譜分析的方式來分辨不同說話者
寬帶頻譜是由較小的音框來做分析並能顯現出每個周期(共振峰)的位置
窄帶頻譜則是選擇較大的音框來做分析並能顯現出基頻之倍頻
在此實驗中，
我們採用的是寬帶頻譜來做分析
18

## Slide 19
2
01
02
03
04
在錄音檔中尋找帶聲音之起始位置
從每個帶聲音之起始位置做DFT，產生一般spectrogram
將第一次DFT的值再做一次DFT，產生modulation spectrogram
將不同音檔兩次DFT後的值做相關係數比較
Modulation Spectrogram之流程圖
尋找帶聲音位置
第一次DFT
第二次DFT
相關係數比較
19

## Slide 20
從錄音檔中找出帶聲音之起始位置，可利用以下條件
將log(energy)小於-5之值設為最低值以去除雜音
尋找帶聲音之條件示意圖
2
將過濾後的log(energy)與ACF第一高峰值之陣列結合
其連續不為零之起始處即為帶聲音之起始位置
Chart: 除去雜音之log(energy)
20
Chart: Log(energy)
Chart: Energy

## Slide 21
Chart: Log(energy)與ACF結合
標記處即為帶聲音之起始位置
21

## Slide 22
從帶聲音起始位置取100個音框
每音框含7個ms(共112 samples)
將samples進行高頻增強
並乘上Hamming Window
每個sample對頻域做DFT
將結果取對數後存入陣列
第一次DFT
一般寬帶聲紋圖
22

## Slide 23
將第一次DFT後陣列中的值乘上Hamming Window
陣列中每個值對時域做DFT
將結果取對數存入矩陣
第二次DFT
Modulation Spectrogram
一般寬帶聲紋圖
ex1
ex2
23
Chart: 第一行矩陣值
 | 26.7401 | 30.1695 | 30.3561 | 30.0858 | 29.6502 | 29.2643 | 27.9171 | 27.7237 | 27.7394 | 26.3699 | 25.8348 | 25.2472 | 25.4836 | 26.6691 | 26.2869 | 26.8417 | 28.61 | 28.8003 | 29.5348 | 30.4735 | 30.4325 | 29.6899 | 29.8337 | 30.2031 | 30.718 | 30.6515 | 30.7032 | 30.6575 | 30.757 | 30.8098 | 30.3178 | 29.8028 | 29.8937 | 29.9179 | 30.1326 | 30.3529 | 30.6234 | 30.3294 | 29.9944 | 28.1636 | 26.6685 | 26.3263 | 23.8873 | 24.4393 | 24.2308 | 24.1229 | 24.9562 | 24.8979 | 24.6272 | 25.1325 | 25.809 | 25.4877 | 25.3341 | 24.525 | 23.8591 | 19.8598
 | 25.4021 | 29.2762 | 29.8785 | 29.3647 | 29.6407 | 27.7615 | 27.04 | 27.521 | 26.8752 | 27.178 | 26.6928 | 27.2612 | 26.5628 | 27.3674 | 27.4375 | 27.8158 | 28.1224 | 28.8559 | 30.3479 | 30.9458 | 31.702 | 31.227 | 30.9007 | 31.259 | 31.5511 | 31.8598 | 31.9324 | 31.1911 | 31.1141 | 31.6846 | 31.6022 | 32.1101 | 31.7343 | 31.9194 | 31.2929 | 31.1629 | 30.1508 | 29.9746 | 29.0685 | 28.8061 | 28.2943 | 27.656 | 26.5534 | 25.5683 | 25.12 | 25.1138 | 24.6024 | 24.7097 | 24.9409 | 24.9051 | 24.5481 | 24.7167 | 24.3259 | 23.5412 | 23.3424 | 22.4624

## Slide 24
2
24
Chart: 相同人第一矩陣值
 | 26.5453 | 29.9005 | 30.1538 | 30.9543 | 30.4433 | 28.3023 | 27.837 | 27.3655 | 27.8419 | 26.178 | 25.1309 | 25.1487 | 26.4687 | 27.0945 | 28.1217 | 28.593 | 29.6503 | 30.871 | 30.8423 | 31.0047 | 30.2743 | 30.1511 | 30.5692 | 30.5859 | 30.8964 | 30.758 | 30.607 | 30.708 | 30.6612 | 30.8271 | 30.6194 | 30.5945 | 30.5514 | 30.7784 | 30.4053 | 29.975 | 29.864 | 29.5837 | 29.2081 | 27.7204 | 25.3295 | 25.4846 | 27.7183 | 27.8344 | 25.7941 | 24.6408 | 24.0864 | 24.32 | 24.1942 | 24.0197 | 23.1506 | 22.9524 | 22.6939 | 22.6125 | 21.6878 | 18.2273
 | 26.8271 | 30.2029 | 30.442 | 30.539 | 30.2379 | 29.6165 | 28.4447 | 27.9305 | 28.6406 | 28.0198 | 26.38 | 26.0622 | 26.3829 | 27.4886 | 27.469 | 28.2603 | 30.0307 | 30.3072 | 31.1595 | 31.1979 | 31.3479 | 31.0555 | 30.9666 | 31.1915 | 31.3486 | 31.5058 | 31.2183 | 31.1416 | 31.4455 | 31.3228 | 31.407 | 31.6164 | 31.4819 | 31.4281 | 30.8067 | 30.1972 | 29.6679 | 29.0764 | 28.2072 | 27.0882 | 27.0071 | 26.8047 | 25.816 | 25.2106 | 25.1492 | 24.6445 | 24.5059 | 24.3411 | 24.1364 | 24.8928 | 23.7841 | 24.4483 | 24.8364 | 24.2446 | 23.6117 | 22.5298
相同人之
Modulation Spectrogram
ex1
ex2

## Slide 25
相關係數公式
將兩次DFT後的矩陣與其他音檔進行相關係數比較
先將矩陣細分為三個部分
first
second
35*48
56
50
1
1
48
35
25

## Slide 26
2
相關係數加權
First column與first column進行相關係數比對，其較能反映出音色之差異
R(First)+R(35*48)
2
Second column與second column進行相關係數比對，其較能反映音色之差異
35*48與35*48進行相關係數比對，其較能反映音高之差異
經過資料比對後，我們將相關係數取加權如下：
26

## Slide 27
PART
3
實驗與結果
1.Pitch區分男女聲
2.Modulation spectrogram區分不同音色

## Slide 28
Training set
總共為8筆受試者資料。
皆為ㄧㄨㄩㄚㄛㄜㄝ字音。
取ACF第一高峰值的平均為聲音周期數值。
實驗資料描述
曾O仁 | 123.231
林O軒 | 113.703
方O豪 | 139.456
林O淇 | 147.335
范O萱 | 76.6564
尤O歡 | 69.8119
鄧O頻 | 75.3072
莊O珊 | 68.2582
28
1

## Slide 29
Training set
男生取4筆數據，女生取4筆數據。
總共為8筆受試者資料。
皆為ㄧㄨㄩㄚㄛㄜㄝ字音。
縱軸代表聲音周期
橫軸代表不同測試者
實驗資料描述
Chart: Training set
男聲 | 123.231 | 113.703 | 139.456 | 147.335
女聲 | 76.6564 | 69.8119 | 75.3072 | 68.2582
男女聲判定閥值為90.7
男生為90.7以上
女生為90.7以下
數據分析
29

## Slide 30
男聲
週期90.7以上
女聲
週期90.7以下
判別結果
30

## Slide 31
Testing set
實驗資料描述
隨機找8組測試人員測試為4男4女。
皆為ㄧㄨㄩㄚㄛㄜㄝ字音。
數值為ACF第一高峰的平均值。
張O綸 | 175.487
周O晟 | 174.851
耿O甯 | 134.642
黃O瑋 | 144.959
胡O旋 | 64.7529
徐O軒 | 69.829
黃O婷 | 65.5282
李O珊 | 70.7087
31

## Slide 32
實驗資料描述
4男4女測試者資料，判別閥值正確率為多少
縱軸代表聲音周期
橫軸代表不同測試者
數據分析
明顯受試者
閥值90.7以上為男聲
閥值90.7以下為女生
正確率:100%
Chart: Testing set
男聲 | 175.487 | 174.851 | 134.642 | 144.959
女聲 | 64.7529 | 69.829 | 65.5282 | 70.7087
Testing set
32

## Slide 33
2
實驗資料描述:
取4個試驗者相關係數資料分析。總共八個音檔，每個受試者兩個錄音檔。
字音為數字0~9
原始資料
利用Modulation spectrogram區分不同音色
 | 相同人 |  |  | 不同人 |  | 
 | first | second | 35*48 | first | second | 35*48
一 | 0.9412 | 0.9069 | 0.4631 | 0.905817 | 0.870989 | 0.336389
ㄨ | 0.9032 | 0.8402 | 0.6036 | 0.72025 | 0.667739 | 0.420278
ㄩ | 0.8492 | 0.8288 | 0.5057 | 0.699133 | 0.652289 | 0.373689
ㄚ | 0.8254 | 0.7896 | 0.4477 | 0.697467 | 0.650383 | 0.314789
ㄛ | 0.8772 | 0.8035 | 0.5719 | 0.758667 | 0.715044 | 0.379317
ㄜ | 0.8839 | 0.8558 | 0.5659 | 0.677606 | 0.654761 | 0.416806
ㄝ | 0.8401 | 0.799 | 0.4451 | 0.6518 | 0.598722 | 0.320617
 | 相同人 |  |  | 不同人 |  | 
 | first | second | 35*48 | first | second | 35*48
0 | 0.8347 | 0.8078 | 0.3748 | 0.715205 | 0.628796 | 0.307451
1 | 0.929525 | 0.9159 | 0.4982 | 0.884495 | 0.851665 | 0.320706
2 | 0.840375 | 0.8161 | 0.5957 | 0.566493 | 0.518567 | 0.383676
3 | 0.8347 | 0.775 | 0.444725 | 0.676749 | 0.631145 | 0.352921
4 | 0.7292 | 0.6359 | 0.5336 | 0.52119 | 0.460796 | 0.329321
5 | 0.8662 | 0.8091 | 0.508475 | 0.746445 | 0.707836 | 0.406387
6 | 0.674675 | 0.553625 | 0.48305 | 0.640246 | 0.602764 | 0.366513
7 | 0.9182 | 0.89545 | 0.4705 | 0.875044 | 0.837569 | 0.381951
8 | 0.7969 | 0.759825 | 0.4007 | 0.635951 | 0.608708 | 0.320949
9 | 0.741525 | 0.752175 | 0.47765 | 0.418242 | 0.390671 | 0.340588
33
字音為元音。

## Slide 34
數據分析
Chart: 數字first column 相關係數
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
相同人 | 0.8347 | 0.92952 | 0.84037 | 0.8347 | 0.7292 | 0.8662 | 0.67468 | 0.9182 | 0.7969 | 0.74152
不同人 | 0.71521 | 0.88449 | 0.56649 | 0.67675 | 0.52119 | 0.74645 | 0.64025 | 0.87504 | 0.63595 | 0.41824
Chart: 數字second column 相關係數
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
相同人 | 0.8078 | 0.9159 | 0.8161 | 0.775 | 0.6359 | 0.8091 | 0.55363 | 0.89545 | 0.75983 | 0.75218
不同人 | 0.6288 | 0.85167 | 0.51857 | 0.63114 | 0.4608 | 0.70784 | 0.60276 | 0.83757 | 0.60871 | 0.39067
Chart: 數字35*48 相關係數
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
相同人 | 0.3748 | 0.4982 | 0.5957 | 0.44473 | 0.5336 | 0.50848 | 0.48305 | 0.4705 | 0.4007 | 0.47765
不同人 | 0.30745 | 0.32071 | 0.38368 | 0.35292 | 0.32932 | 0.40639 | 0.36651 | 0.38195 | 0.32095 | 0.34059
34
Chart: 元音first column 相關係數
| 一 | ㄨ | ㄩ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ
相同人 | 0.9412 | 0.9032 | 0.8492 | 0.8254 | 0.8772 | 0.8839 | 0.8401
不同人 | 0.90582 | 0.72025 | 0.69913 | 0.69747 | 0.75867 | 0.67761 | 0.6518
Chart: 元音second column 相關係數
| 一 | ㄨ | ㄩ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ
相同人 | 0.9069 | 0.8402 | 0.8288 | 0.7896 | 0.8035 | 0.8558 | 0.799
不同人 | 0.87099 | 0.66774 | 0.65229 | 0.65038 | 0.71504 | 0.65476 | 0.59872
Chart: 元音35*48相關係數
| 一 | ㄨ | ㄩ | ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ
相同人 | 0.4631 | 0.6036 | 0.5057 | 0.4477 | 0.5719 | 0.5659 | 0.4451
不同人 | 0.33639 | 0.42028 | 0.37369 | 0.31479 | 0.37932 | 0.41681 | 0.32062
明顯看出相同人相關係數遠大於不同人

## Slide 35
相同人
相同人相關係數平均
不同人
不同人相關係數平均
整體結果
35

## Slide 36
實驗資料描述:
取4個試驗者相關係數資料分析。 總共5個音檔，受試者本身兩個音檔，其他受試者各一次。
縱軸為字音為數字0~9。
橫軸為甲乙丙丁代表不同的人以及分別加權後的相關係數。
原始資料
 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁
0 | 0.6982 | 0.5735 | 0.50315 | 0.23475
1 | 0.75335 | 0.6414 | 0.551 | 0.4753
2 | 0.7299 | 0.49705 | 0.5195 | 0.3651
3 | 0.52715 | 0.5728 | 0.4202 | 0.51565
4 | 0.6568 | 0.49375 | 0.28855 | 0.48135
5 | 0.68185 | 0.6158 | 0.4352 | 0.51225
6 | 0.5608 | 0.63965 | 0.52905 | 0.60485
7 | 0.58135 | 0.6623 | 0.64195 | 0.6538
8 | 0.55435 | 0.4853 | 0.32055 | 0.29455
9 | 0.62545 | 0.3728 | 0.2028 | 0.32835
36

## Slide 37
利用ACF計算Pitch區分男女聲
數據分析
實驗資料描述
本實驗採取投票原則。
此數據看出 甲有7票 乙有3票
丙有0票 丁有0票
代表 聲音為甲
Chart: 數字相關係數比較
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
甲 | 0.6982 | 0.75335 | 0.7299 | 0.52715 | 0.6568 | 0.68185 | 0.5608 | 0.58135 | 0.55435 | 0.62545
乙 | 0.5735 | 0.6414 | 0.49705 | 0.5728 | 0.49375 | 0.6158 | 0.63965 | 0.6623 | 0.4853 | 0.3728
丙 | 0.50315 | 0.551 | 0.5195 | 0.4202 | 0.28855 | 0.4352 | 0.52905 | 0.64195 | 0.32055 | 0.2028
丁 | 0.23475 | 0.4753 | 0.3651 | 0.51565 | 0.48135 | 0.51225 | 0.60485 | 0.6538 | 0.29455 | 0.32835
37
數據分析

## Slide 38
A
B
C
D
甲2
乙2
丙2
丁2
近鄰分類
甲1
票數最高
38
E
F
G
戊2
己2
庚2
測試音檔：
樣版音檔：
票數：
7
0
1
2
0
0
0

## Slide 39
甲1
B
C
D
甲2
乙2
丙2
丁2
近鄰分類
39
E
F
G
戊2
己2
庚2
乙1
測試音檔：
樣版音檔：
票數最高
票數：
0
8
0
1
1
0
0
如似類推

## Slide 40
甲1
B
丙1
丁1
A
B
C
D
近鄰分類
樣版音檔：
測試音檔：
41
戊1
己1
庚1
E
F
G
乙1
票數最高
甲1
票數：
8
0
1
0
1
0
0
如似類推

## Slide 41
甲1
乙1
丙1
丁1
甲2
乙2
丙2
丁2
判斷結果( 音檔內容為數字 )
戊1
戊2
己1
己2
庚1
庚2
正確率:100%
42

## Slide 42
甲1
乙1
丙1
丁1
甲2
乙2
丙2
丁2
判別結果( 音檔內容為元音 )
正確率:100%
43

## Slide 43
DEMO
實驗ㄧ
利用PITCH判別男聲女聲
實驗二
利用Modulation spectrogram區分不同人

## Slide 44
PART
4
總結

## Slide 45
46
參考 文獻
[1] WAVE PCM soundfile format. (n.d.). Retrieved October 13, 2016, from http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
[2] Steven M. Schimmel, Les E. Atlas and Kaibao Nie(2007, April). Feasibility of single channel speaker separation based on modulation frequency analysis. Paper presented at IEEE International Conference, Honolulu, HI, USA.

## Slide 46
THANK YOU!
◎2017-5-24

## Slide 47
Q&A
◎2017-5-24